## Лабораторна робота №10

Визначення моменту інерції гіроскопа

Мета роботи. Дослідним шляхом визначити момент інерції гіроскопа.

Прилади та матеріали: експериментальна установка, секундомір.

# Короткі теоретичні відомості.

# Гіроскопом називається симетричне тверде тіло, яке обертається з великою швидкістю навколо осі симетрії, що є однією із вільних осей. Гіроскоп має три ступені вільності, якщо він закріплений так, що може здійснити будь-який поворот навколо нерухомої точки. Ця точка називається центром підвісу. Якщо центр маси гіроскопа і центр підвісу збігаються, то результуючий момент сил тяжіння всіх частин гіроскопа відносно центра підвісу дорівнює нулю. Оскільки тертя в місцях закріплення осі гіроскопа мале, то можна вважати момент сил тертя таким, що дорівнює нулю. Крім того, припустимо, що на гіроскоп не діють ніякі інші сили.

# Таким чином, сумарний момент зовнішніх сил, що діє на гіроскоп, дорівнюватиме нулю. Такий гіроскоп називають вільним. Прикладом вільного гіроскопа, що має три ступені вільності, може бути гіроскоп на кардановому підвісі (рис. 10.1).

# Нехай вісь bb( гіроскопа з вертикаллю становить гострий кут (рис. 10.2). До осі bb( гіроскопа прикладемо вертикальну зовнішню силу . Момент  цієї сили напрямлений вздовж осі сс(. Під дією цієї сили за деякий час dt момент імпульсу  гіроскопа дістане приріст , тобто

# .     				 (1)

# Зміну вектора  гіроскопа під дією зовнішніх сил називають прецесією. Цей рух характеризується кутовою швидкістю  прецесії. За час dt проекція вектора  на горизонтальну площину N повернеться на кут d(. З трикутників OO(D і DO(C

# .

# Врахувавши (1), маємо

# ,                                               (2)

де ( – кут, утворений вектором  з вертикаллю.

Перепишемо рівняння (2) дещо в іншій формі, а саме     .                                                      (2а)

У цьому рівнянні похідна  – кутова швидкість обертання вектора , а отже, і осі гіроскопа навколо вертикалі. Це кутова швидкість прецесії (. Отже, . Тоді , а звідси . (3)                                             Якщо власна вісь обертання гіроскопа розташована горизонтально, то рівняння (3) дещо спроститься і матиме вигляд                   .

Наведені міркування справедливі лише при умові , де ( – кутова швидкість власного обертання гіроскопа. Згідно наближеної теорії гіроскопа повний момент імпульсу рівний

.                                                 (4)

З урахуванням (4) маємо                                    (5)

Момент сили  можна знайти за такою формулою:                                                          (6)

де l – плече сили. Якщо вісь bb( гіроскопа горизонтальна, то l дорівнює відстані від точки прикладання сили до осі обертання aa(.

Підставивши (6) у (5), дістанемо

.                                               (7)

звідки                      .                                             (8)

Оскільки , а , то отримаємо кінцеву формулу для визначення моменту інерції гіроскопа.

.                                              (9)

Опис лабораторної установки

Конструкція лабораторної установки  FRM – 10 приведена на мал. 10.3.

На основі 1, яка оснащена ніжками з регульованою висотою, що дозволяють провести вирівнювання приладу, закріплена колонка 2. На колоні знаходиться кронштейн 3, на якому закріплений фотоелектричний датчик  4 і зовнішня втулка з'єднання, що обертає, 5. З'єднувач дозволяє гіроскопу обертатися навколо вертикальної осі і забезпечує живлення електричним струмом фотоелектричний датчик 6 і електричний двигун 7 через роз'єм.

Рис.10.3

Електричний двигун змонтований на кронштейні 8. На валу двигуна закріплений вантаж 9, захищений екраном 10. Важіль 11, закріплений на  корпусі двигуна, має нанесену метричну шкалу. На важелі закріплений вантаж 12. Переміщаючи вантаж по важелю і змінюючи положення центру мас системи, можна врівноважити гіроскоп. Кут повороту гіроскопа навколо вертикальної осі можна вимірювати. На диску 13 нанесена кутова шкала і є покажчик 14. На колі диска через кожних 50 просвердлені отвори, які підраховуються фотоелектричним датчиком 4, і інформація про кут повороту гіроскопа передається в блок управління і вимірювань FPM-10 15. Вантаж 9 має на зовнішньому колі насічки, які підраховуються фотоелектричним датчиком 6, і інформація про швидкість обертання електричного двигуна передається в блок управління.

Порядок виконання роботи.

- Встановити вісь гіроскопа у горизонтальне положення і врівноважити гіроскоп. Відзначити положення тягарця на осі. Пересунути тягарець і виміряти плече сили.

- Привести в рух гіроскоп ввімкненням вимикача “Пуск”і почекати 3-5 хв, протягом яких власна швидкість обертання гіроскопа стабілізується.

- Виконати вимірювання часу, протягом якого гіроскоп повернеться на 30º. Визначити кутову швидкість прецесії за формулою . Виміряти момент інерції гіроскопа.

- Визначити момент інерції гіроскопа ще для 2 положень тягарця. Отримані дані занести в таблицю.

| № досліду | l, м | Δl, м | φ, рад | Δφ, рад | t, с | Δt, с | І, кг·м2 | ΔІ, кг·м2 | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сер. знач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сер. знач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сер. знач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольні питання.

- Що називається гіроскопом?

- Наближена теорія гіроскопа.

- Сформулюйте закон збереження моменту імпульсу.

- Явище прецесії гіроскопа.

Література.

- Загальна фізика: Лабораторний практикум.: Навч. посібник / За заг. ред. І.Т. Горбачука. – К.: Вища школа, 1992. - 509 с.

- Каленков С.Г., Соломаха Г.И. Практикум по физике. Механика. – М.: Высш. школа, 1990.

- Дущенко В.П. та ін. Фізичний практикум. ч. 1. – К.: Радянська школа, 1980.

- Практикум по общей физике. Под ред. В.Ф. Ноздрева. – М.: Просвещение, 1977.

- И.В. Савельев. Курс общей физики. Механика. Молекулярная физика. – М.: Наука, 1987.

- Хайкін С.С. Фізичні основи механіки. – К.: Радянська школа, 1966.

# Text boxes

a(

a(

c(

c

b

b(

Рис.10.1

Рис. 10.2

N

a(

O′

B(

b(

d(

C

D

(/2

(

O

a

b

c

c(

Рис. 10.2