# Лабораторна робота №17

Дослідна перевірка рівняння Бернуллі

Мета роботи. Перевірити дослідним шляхом справедливість рівняння Бернуллі.

Прилади та матеріали: експериментальна установка, мензурка, секундомір.

# Короткі теоретичні відомості.

Опис експериментальної установки.

Установка для дослідної перевірки рівняння Бернуллі є трубкою змінного перерізу. Від кожного перерізу відходять вертикальні манометричні трубки. Міліметрова лінійка дає можливість відрахувати різницю рівнів рідини в обох вертикальних трубках (рис. 15.1).

Виведення робочої формули.

Перевірка справедливості рівняння Бернуллі здійснюється шляхом порівняння об’ємної витрати води, визначеної за різницею тисків у перерізах труби S1 та S2 (рис. 17.1) (на основі рівняння Бернуллі) з об’ємною витратою води, виміряною при допомозі мензурки та секундоміра.

Згідно рівняння Бернуллі, для лінії течії при стаціонарному потоці ідеальної рідини сума статичного, гідростатичного і динамічного тисків є величина cтала :

,                                             (1)

де  Р – статичний тиск,  – гідростатичний тиск,  – динамічний тиск,  – густина рідини,  – висота, на якій визначається швидкість стаціонарного потоку рухомої рідини,  – швидкість потоку рідини.

Нехай площі поперечних перерізів трубки рівні S1 і S2, відповідні їм швидкості стаціонарного руху води (1 та (2, статичні тиски – Р1 і Р2. Тоді рівняння Бернуллі для горизонтальної трубки та умова нерозривності потоку запишеться:

;                                  (2)

або ,

де D1 і D2 – діаметри трубок.

Розв’язавши систему рівнянь (2) щодо (2, отримаємо:

.                                           (3)

Витрата води (об’єм води, який проходить через поперечний переріз за одну секунду) визначається за формулою

.                                  (4)

Різниця тисків, виміряна при допомозі манометра, дорівнює

,                                        (5)

де ( – густина води, (h – різниця висот стовпів води у манометричних трубках.

Беручи до уваги, що , отримаємо першу робочу формулу для підрахунку витрат води:

.                                       (6)

Діаметр D2 = 7мм.

Другу робочу формулу

.                                                 (7)

отримаємо безпосередньо вимірюванням об’єму води , що натікає в мензурку за час t.

Порівнюючи величину витрати води Q з величиною Q(, отриманою за формулою (6), переконуємося у справедливості рівняння Бернуллі.

Порядок виконання роботи.

- Частково відкрити водопровідний кран, пустити воду в установку. Забезпечити стаціонарний потік води.

- Зробити відлік різниці рівнів (h води в обох колінах манометра.

- Вставити водозливний шланг у мензурку, включивши одночасно секундомір; виключити секундомір у момент відведення шланга від мензурки. Вимірювання повторити 3 рази.

- Аналогічні виміри провести для трьох різних значень швидкості потоку, яка регулюється краном.

- Результати вимірювань занести у таблицю; розрахувати витрати води Q та Q( та порівняти їх для кожного із значень швидкості потоку. Обчислити похибку експерименту. Зробити висновки про співпадіння обчислених значень у межах похибки вимірювань.

Табл.1

| № п/п | (h, м | t ,c | Q, м3/с | (Q, м3/с | (, % | Q(, м3/с | (Q(, м3/с | (, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с/з |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с/з |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с/з |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольні запитання.

- Яку рідину називають ідеальною? Що таке лінія течії, трубка течії, поле швидкостей, стаціонарна течія?

- Сформулюйте теорему про нерозривність струменя рідини.

- Тиск у рухомій рідині, вимірювання тиску рухомої рідини.

- Сформулюйте і виведіть рівняння Бернуллі.

- Що таке питома кінетична енергія рідини, питома потенціальна енергія рідини, питома енергія тиску?

- Схема установки для перевірки рівняння Бернуллі.

- Виведення робочої формули.

Література.

- Дущенко В.П. та ін. Фізичний практикум. ч. 1. – К.: Радянська школа, 1980. – С. 116-118.

- Практикум по общей физике. Под ред. В.Ф. Ноздрева. М.: Просвещение, 1971. – С. 68-71.

- Савельев И.В. Курс общей физики. Механика. Молекулярная физика. – М.: Наука, 1987. – С. 246-258.

- Хайкін С.С. Фізичні основи механіки. – К.: Радянська школа, 1966. – С. 488-514.

# Text boxes

До водоводу

Рис. 17.1

(1

S1

(2

S2