# Лабораторна робота №4

Визначення модуля Юнга за допомогою деформації розтягу

Мета роботи. Дослідити пружні властивості тіла і визначити фізичні величини, що характеризують ці властивості.

Прилади та матеріали: стальна дротина, набір тягарців, оптичний мікрометр, штангельциркуль.

# Короткі теоретичні відомості.

Зміну розмірів і форми тіла під дією зовнішніх сил називають деформацією. Якщо після припинення дії зовнішньої сили тіла повертаються у вихідний стан, то таку деформацію називають пружною .

Всі види деформації можуть бути зведені до одночасно протікаючих деформацій стиску (розтягу) і зсуву.

Однією із характеристик деформації розтягу є нормальна напруга , яка чисельно рівна пружній силі, яка припадає на одиницю площі  перерізу тіла нормального до дії сили:

(1)

Згідно закону Гука відносна деформація

,                                               (2)

де  – абсолютне видовження, яке рівне

– коефіцієнт пружності,

– початкова довжина дротини.

Величину, обернену коефіцієнту пружності , називають модулем пружності, або модулем Юнга. Якщо відносну деформацію позначити , то закон Гука для деформації розтягу можна записати так:

,	 або .                              (3)

З формули видно, що модуль Юнга дорівнює напрузі, при якій абсолютне видовження тіла рівне його початковій довжині ().

У випадку, коли тіло має форму циліндра діаметром , то його площа поперечного перерізу

.

Тоді:

(4)

де  – вага тягарця.

За формулою (4) визначаємо модуль Юнга за деформацією розтягу.

Прилад для визначення модуля Юнга зображено на рис. 4.1. Досліджувана стальна дротинка 1 довжиною  = 1,4 м, закріплена на кронштейні. Деформація розтягу здійснюється під дією тягарців 4. З метою усунення прогину кронштейна на величину деформації кронштейн навантажують тягарцями 6 через посередництво двох дротин 2.

При дослідженні тягарці 4 перекладають на місце тягарців 6, змінюючи тільки навантаження дротин, не міняючи загального навантаження на кронштейн. Абсолютне видовження дротини визначають за допомогою мікрометра 5.

Порядок виконання роботи.

- Виміряти діаметр дротини 1 в кількох місцях. Обчислити його середнє значення.

- Виставити мітку на дротині до співпадання її з середнім значенням шкали оптичного мікрометра 5.

- Навантажити дротину одним тягарцем і виміряти абсолютне видовження , потім другий тягарець –  і т.д.

- Розвантажуючи дротину поступово по одному тягарцю, записати відповідно значення , ,.

- Отримані значення  і  занести в табл. 1 Обчислити середні значення абсолютного видовження

,

та відповідні значення модуля Юнга

.

- Визначити похибки вимірювання модуля Юнга.

Табл. 1

| №п/п | (м) | (Н) | (м) | (м) | (м) |  |  | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | = |  |  |  |  | = | = | = |

Контрольні питання.

- Пружна деформація розтягу та її характеристики.

- Закон Гука для деформації розтягу.

- Довести, що при деформації розтягу (стиску) об’єм тіла змінюється.

- Проаналізувати діаграму розтягу.

Література.

- Загальна фізика. Лабораторний практикум. За загальною редакцією І.Т. Горбачука. – К.: Вища школа, 1992. – 509 с.

- Физический практикум. Механика й молекулярная фізика. Под ред. проф. В.И. Ивероновой. – М.: Наука, 1967. – 352 с.

- Архангельський М.М. Курс физики. Механика. – М.: Просвещение, 1975. – 424 с.

# Text boxes

Рис. 4.1