### Лабораторна робота №6

Визначення швидкості польоту тіла за допомогою балістичного крутильного маятника

Мета роботи. Ознайомитись одним із методів практичного застосування законів збереження енергії та моменту імпульсу для механічної системи.

Прилади та матеріали: балістичний крутильний маятник, лінійка, куля .

# Короткі теоретичні відомості.

Схема установки зображена на рис. 6.1.

Після пострілу куля застрягає в маятнику і він починає коливатися навколо вертикальної осі. Вважаючи удар абсолютно непружним та нехтуючи моментом сил тертя, скористаємось законом збереження моменту імпульсу та законом збереження енергії. Закон збереження моменту імпульсу виражається формулою:

,                                       (1)

де  – маса кулі ( = 2 г),  – її швидкість,  – відстань від осі обертання маятника до точки попадання кулі,  – кутова швидкість маятника в початковий момент обертання.

Після удару маятник набуває кінетичної енергії, яка при його обертанні перетворюється в енергію пружної деформації стальної дротинки.

,

де  – модуль кручення,  – кут повороту маятника.

В момент, коли кут  набуває максимального значення, , тобто закон збереження енергії має вигляд:

(2)

З рівняння (1) та (2) отримаємо

(3)

Так як , то формула (З) приймає вигляд

(4)

Величину  знайдемо, скориставшись виразом для періоду коливань крутильного маятника

(5)

Для цього, змінивши відстань між тягарцями, отримаємо

(6)

(7)

де  і  – періоди коливань відповідно при моментах інерції  та .

Візьмемо відношення (6) до (7), з якого отримаємо:

, звідки

(8)

Врахуємо, що

(9).

З рівнянь (8) та (9) знайдемо :

(10)

З рівнянь (4), (6) та (10) знаходимо формулу для швидкості польоту кулі

(11)

Величину  знайдемо, користуючись виразами

(12)

(13),

де  – момент інерції маятника, коли центри ваги важків співпадають з віссю обертання маятника;  – момент інерції, коли обидва важки знаходяться на відстані  від осі обертання; – момент інерції, коли обидва важки знаходяться на відстані  від осі обертання;  – маса важків.

Якщо , то

(14).

Врахувавши (14), формула (11) для величини швидкості кулі набере вигляду:

(15)

Порядок виконання роботи.

- Встановити маятник так, щоб риска на мисочці показувала кут  = 0.

- Встановити важки на відстані  від осі обертання.

- Виконати постріл і виміряти максимальний кут відхилення маятника φ1.

- Знайти період коливання , вимірявши час п’яти коливань.

- Максимально наблизити важки до осі обертання і виміряти відстань  між віссю маятника та серединою одного із важків.

- Виконати постріл і визначити період коливань , аналогічно знаходженню .

- Виміряні величини записати у звітну таблицю.

- Кут φ знаходимо як середнє значення  та .

- За формулою (15) вирахувати величину швидкості кулі. Оцінити точність результату.

Таблиця даних, результатів вимірювань та обчислень

| №п/п | , рад | , рад | , рад | Δφ, рад | l, м | Δl, м | R1, м | ΔR1, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сер. зн. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №п/п | R2, м | ΔR2, м | Т1, с | ΔТ1, с | Т2, с | ΔТ2, с | υ, м/с | Δυ, м/с | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольні питання.

- Сформулювати закон збереження механічної енергії.

- Сформулювати закон збереження моменту імпульсу.

- Чому вимірювання проводяться при двох положеннях переміщуваних вантажів?

- Вивести робочу формулу

.

Література.

- Физический практикум. Механика и молекулярная физика. Под. ред. проф. В.И.Ивероновой. – М.: 1967, 352. с.

- Хайкін С.Е. Фізичні основи механіки. – К.: Радянська школа, 1966, С. 321-343, 395-399.

- Савельєв И.В. Курс общей физики. Механика. Молекулярная физика. – М.: Наука, 1987, С. 168-178, 181-186.

- Архангельський М.М. Курс физики. Механика. – М.: Просвещение, 1975, С. 87-93, 297-316.

# Text boxes

Рис. 6.1