# Лабораторна робота №7

Вивчення обертового руху твердого тіла

Мета роботи. Визначити момент інерції та перевірити основне рівняння обертового руху твердого тіла.

Прилади та матеріали: маятник Обербека, вантажі, лінійка, штангенциркуль.

Короткі теоретичні відомості.

В роботі необхідно перевірити рівняння обертового руху

(1)

де  – момент інерції тіла,  – кутове прискорення,  – векторна сума моментів сил, прикладених до тіла.

Перевірку рівняння (1) здійснюють за допомогою маятника Обербека, який складається з чотирьох стержнів і двох шківів різного радіуса, закріплених на одній горизонтальній осі. На стержнях по одному на кожному переміщуються і закріплюються в необхідному положенні вантажі однакової маси. Маятник обертається під дією сили натягу нитки, яка намотана на шків і до кінця якої прикріплений вантаж (рис. 7.1).

Для маятника рівняння обертового руху, при умові рівності нулю моменту сил тертя, має вигляд

(2)

Рівняння поступального руху вантажу на нитці

(3)

Рівняння, яке пов’язує прискорення тіла та кутове прискорення маятника

(4)

де  – радіус шківа,  – натяг нитки,  – прискорення вантажу на нитці, – маса вантажу.

З (3) сила натягу нитки буде рівна

,                                          (5)

а момент сили натягу, під дією якої маятник обертається,

(6)

Прискорення  визначають за відомим часом проходження тілом відстані :

(7)

Тоді

(8)

Якщо момент інерції маятника сталий, то при різних обертових моментах буде виконуватися співвідношення

(9)

Виконання умови (9) необхідно перевірити в роботі.

Моменти сили  знаходять за формулою (8), змінюючи величину маси . Кутове прискорення обчислюють з формули , звідки з врахуванням (7) знаходимо кутове прискорення маятника

(10)

Момент інерції маятника можна знайти як суму моментів інерції хрестовини і тягарців масою  в припущені, що вони є матеріальними точками

(11)

– момент інерції хрестовини

,	                            (12)

де  – відстань від осі обертання до центра мас тягарців,  – довжина хрестовини,  – маса стержня ( = 102 г),  = 200 г.

Порядок виконання роботи.

- Виміряти довжину стержня  і за формулою (12) визначити момент інерції .

- Тягарці на стержнях закріпити на однакових відстанях  від осі обертання та за формулою (11) обчислити момент інерції хрестовини .

- Виміряти радіус шківа .

- Намотати нитку на шків і підвісити на ній вантаж на висоті .

- Ввімкнути кнопку “пуск” і зафіксувати час опускання важків. Повторюючи дослід 3 рази, обчислити за формулами (8) та (10)  та  та їх середні значення.

- Збільшивши масу важків на нитці, виконати вимірювання вказані в п. 4. Знайти середні значення  та .

- Перевірити виконання рівності (9), що підтвердить вірність основного закону динаміки обертального руху.

- Визначити середнє значення моменту  інерції та порівняти його із значенням, отриманим за формулою (11).

##### Табл. 1

|  | (м) | (м) | (с) | (Н·м) | (рад/с) | (кг·м2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = |  |  |  |  |  |  | = |
| = |  |  |  |  |  |  | = |
|  | = |

Контрольні питання.

- Дати означення моменту сили, моменту імпульсу та моменту інерції тіла.

- Вивести основне рівняння обертового руху твердого тіла.

- Сформулювати та довести теорему Штейнера.

- В чому полягає суть динамічного методу визначення моменту інерції?

Література.

- Загальна фізика: Лабораторний практикум.: Навч. посібник / За заг. ред. І.Т. Горбачука. - К.: Вища школа, 1992. - 509 с.

- Физический практикум. Механика й молекулярная физика. Под ред. Ивероновой В.И. – М.: Наука, 1967.-352 с.

- Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Вища школа, 1987. - 432 с.

- Матвеев А.Н. Механика й теория относительности. – М.: Высшая школа, 1986. - 320 с.

# Text boxes

Рис. 7.1