# Робота №1

# Визначення фокусних відстаней тонких лінз

Мета роботи: Ознайомлення з методами вимірювання фокусних відстаней додатних і від’ємних тонких лінз.

Прилади і обладнання: Освітлювач, матове скло з міліметровими шкалами у вигляді сітки, матове скло з нанесеною на його поверхню стрілкою, екран зі шкалою, оптична лава довжиною l = 1,5 м з масштабною лінійкою і показниками відліку на повзунках, набір лінз в оправі (№ 5, № 6, № 13), зорова труба.

# Теоретичні відомості та опис приладів

Лінзою називають оптично прозоре тіло, обмежене з двох боків заломлюючими по-верхнями з вершинами на одній прямій, яку називають головною оптичною віссю. Лінза називається тонкою, якщо товщина лінзи набагато менша в порівнянні з радіусами кривизни сферичних поверхонь, які обмежують лінзу. Лінзи бувають збиральні, або додатні (фокусні відстані таких лінз > 0) і розсіювальні, або від’ємні (фокусні відстані таких лінз < 0). Радіуси кривизни сферичних поверхонь лінзи  і  пов’язані з показниками заломлення речовини лінзи  і фокусною відстанню  і оптичною силою лінзи співвідношенням:

,                                                     (1.1)

Важливою властивістю лінз є їх здатність давати зображення. При цьому для тонких лінз фокусна відстань , оптична сила , відстані до предмета  і до зображення  пов’язані таким співвідношенням:

.                                                         (1.2)

Тут знак «–» перед ставиться у випадку розсіювальної лінзи, знак «–» перед  ставиться у випадку, коли отримується уявне зображення.

Для визначення фокусних відстаней збиральних лінз можна рекомендувати чотири методи.

1) В основі першого методу лежить формула (1.2)

Рис. 1.1

(1.3)

Предметом служить стрілка, нанесена на матове скло, що закриває освітлювач.

На рис. 1.1 наведена оптична схема для визначення фокусної відстані додатної лінзи першим способом. У зв’язку з тим, що предмет і його зображення взаємно обернені, замість  можна взяти, тоді  буде рівним . Якщо в першому випадку зображення було збільшеним, то в другому випадку воно буде зменшеним.

Рис. 1.2.

2) При вимірюванні  другим методом використовується властивість лінзи давати два зображення предмета – зменшене і збільшене (властивість оборотності предмета і його зображення) (рис.1.2).

Відстань  між предметом і екраном, на якій отримують різке зображення предмета пов’язана з фокусною відстанню  і відстанню між двома положеннями лінзи таким формулою:

,                (1.4)

яка і є робочою формулою при визначенні фокусної відстані.

Доведемо справедливість співвідношення (1.4). Оскільки в обох випадках на екрані утворюється зображення за допомогою однієї і тієї самої лінзи, то з формули (1.2) можна записати:

,             (1.5)

# Із рис. 2 видно, що , отже

(1.6)

Із рис. 2 також видно, що , звідки  і . Підставляючи ці значення в (6), отримаємо . Отже для  і  маємо систему рівнянь: і , розв’язавши яку, отримаємо:

і          .                                            (1.7)

Якщо значення  і  із (1.7) підставимо в (1.5), то отримаємо формулу (1.4):

.

Зауважимо, що цей метод можна застосовувати і для вимірювання фокусних відстаней товстих лінз.

Рис.1.3.

3) В третьому методі (рис.1.3) використовується така ж оптична схема, як і в першому. Фокусну відстань лінзи можна визначити за величиною предмета А1В1 = h1, величиною його зображення А2В2 = h2 і відстанню  (або).

Як видно з рис.1.3, поперечне збільшення . ( < 0, оскільки дійсне зображення отримується перевернутим), отже . Підставляючи цей вираз у формулу тонкої лінзи (1.3), отримаємо:

.                                                       (1.8)

Для вимірювання збільшення β в якості предмета використовуються міліметрові поділки, нанесені на матове скло.

4) В четвертому методі вимірювання фокусної відстані додатної тонкої лінзи застосовується зорова труба, встановлена на нескінченність. Якщо розглядуваний в трубу предмет знаходиться в фокусі лінзи, його зображення буде чітким. В цьому випадку фокусна відстань лінзи є безпосередньо вимірюваною величиною.

Рис.1.4.

Для визначення фокусної відстані розсіювальної лінзи використовується метод, в якому в якості предмета для розсіювальної лінзи береться дійсне зображення, отримане за допомогою допоміжної додатної лінзи. Оптична схема для визначення фокусної відстані тонкої від’ємної лінзи наведена на рис. 1.4.

Л1 – збиральна лінза; Л2– розсіювальна лінза, – предмет, – зображення предмета в збиральній лінзі, – зображення предмета у розсіювальній лінзі.

Вимірявши  і , можна розрахувати фокусну відстань розсіювальної лінзи за формулою:

,                                                              (1.9)

де  і  – додатні величини, а .

# Порядок виконання роботи

# Вправа 1. Визначення фокусної відстані збиральної лінзи.

Рис. 1.5.

Для визначення фокусної відстані додатної лінзи (лінза №6) встановлюють прилади на оптичній лаві згідно рис.1.5.

1 метод. 1. Добитися чіткого зображення предмета на екрані. Предметом служить стрілка на матовому склі освітлювача. Виміряти відстані  і  за допомогою лінійки на оптичній лаві для випадків, коли отримується збільшене і зменшене зображення.

2. Підставити знайдені  і  в формулу (1.3), розрахувати  для обох випадків і взяти середнє значення.

2 метод. 1. Встановити освітлювач і екран на протилежних кінцях оптичної лави.

2. Розташувати лінзу на оптичній лаві так, щоб на екрані утворилося чітке зображення предмета. Предметом знову ж таки служить стрілка на матовому склі освітлювача.

3. Визначити положення лінзи на лаві і виміряти відстань від скла освітлювача до екрана.

4. Не змінюючи положення предмета і екрана, перемістити лінзу в бік екрану так, щоб на екрані отрималось чітке зменшене зображення предмета.

5. Визначити нове положення лінзи і виміряти відстань між цими двома положеннями лінзи.

6. Розрахувати фокусну відстань лінзи за формулою (1.4) і порівняти отриманий результат з тим, що отримався при визначенні першим методом.

3 метод. 1. Отримати на екрані збільшене або зменшене зображення предмета, як в першому методі. В якості предмета використати стрілку на матовому склі.

2. Виміряти довжину стрілки А1В1, довжину його зображення А2В2 і розрахувати збільшення  лінзи . За формулою (1.8) розрахувати .

3. Порівняти результат з тими, які були отримані першим і другим методами.

Рис. 1.6

4 метод. Розташування приладів на оптичній лаві для визначення фокусної відстані додатної лінзи показано на рис.1.6.

Зорову трубу налаштовану на нескінченність, поставити в кінці лави замість екрану і, переміщуючи лінзу Л, добитися чіткого зображення сітки, що спостерігається оком в зоровій трубі. В цьому випадку відстань від предмета (матового скла освітлювача) до лінзи  дорівнює її фокусній відстані . Показати, що відстань  дійсно буде фокусною відстанню додатної лінзи.

# Вправа 2. Визначення фокусної відстані тонкої від’ємної лінзи.

Схема установки для визначення фокусної відстані тонкої від’ємної лінзи наведена на рис.1.7.

Рис. 1.7.

1. На оптичній лаві розташувати освітлювач О, екран Е і додатну лінзу Л1 (лінза № 5) згідно рис. 1.7. Отримати на екрані чітке збільшене зображення предмета (стрілка на матовому склі освітлювача) Відмітити положення екрана з допомогою лінійки на опичній лаві.

2. Відсунувши екран, між додатною лінзою і попереднім положенням екрана, розмістити тонку від’ємну лінзу (лінза № 13). Переміщуючи екран, добитися чіткого зображення предмета в системі двох лінз.

3. Якщо чіткого зображення на екрані не вдається отримати, змінити положення розсіювальної лінзи між збиральною лінзою і попереднім положенням екрана і знову добитися чіткого зображення предмета, переміщуючи екран. Вказане повторювати до тих пір, поки на екрані не отримається чітке зображення предмета.

4. Виміряти  і  і розрахувати  від’ємної лінзи за формулою (1.9).

5. Оцінити точність вимірювання фокусної відстані лінзи в кожному із методів.

# Контрольні запитання

- Дайте визначення лінзи, оптичного центра, головної оптичної осі, фокальної площини і головних фокусів лінзи.

- Що називають оптичною силою лінзи? В яких одиницях вимірюються оптична сила лінзи?

- Які промені називають параксіальними?

- Чи може дати збиральна лінза уявне зображення?

- Що означають знаки “+” і “–“, поставлені перед оптичною силою лінзи в формулі тонкої лінзи?

- Які існують методи визначення головних фокусних відстаней збиральної і розсіювальної лінз? В чому їх суть?

- Побудуйте зображення в розсіювальній та збиральній лінзах. (Розглянути всі можливі випадки).

Література: [1] с.419 – 427; [2] с.173 – 184; [3] с. 179 – 183.