Робота № 3

Визначення довжини хвилі лазерного випромінювання методом інтерференції світла у біпризмі Френеля

Мета роботи: Ознайомлення з явищем інтерференції світла в схемі з біпризмою Френеля і виміряти довжину хвилі лазерного випромінювання інтерференційним методом

Прилади і обладнання: Оптична лава з лінійкою; лазер ЛГ-72, щілинна діафрагма (ширина щілини плавно регулюється в межах 0 – 4 мм, біпризма Френеля із заломним кутом =15′ і показником заломлення n =1, короткофокусна збиральна лінза з фокусною відстанню f = 35,83 мм, непрозорий білий екран з горизонтальною і вертикальною шкалами з міліметровими поділками.

Теоретичні відомості

Накладання когерентних світлових хвиль, при якому результуюча інтенсивність залежить від різниці фаз і відрізняється від суми інтенсивностей окремих коливань, називається інтерференцією світлових хвиль. Інтерференційна картина характеризується чергуванням у просторі стійких максимумів і мінімумів освітленості. Інтерферувати можуть тільки когерентні світлові хвилі.

Хвилі називаються когерентними, якщо вони мають однакову частоту коливань і в точках накладання – сталу різницю фаз. Отже, якщо хвилі когерентні, то спостерігається самоузгоджений перебіг в часі і просторі декількох хвильових процесів. Цю умову задовольняють монохроматичні хвилі – хвилі однієї строго визначеної частоти і сталої амплітуди.

Хвилі, які випромінюють незалежні джерела світла, некогерентні. Цей результат є наслідком того, що жодне джерело не випромінює суто монохроматичнe світлo.

Добуток геометричної довжини  шляху, який проходить світлова хвиля в середовищі на показник заломлення  середовища називають оптичною довжиною шляху , а різницю оптичних довжин шляхів , що пройшли хвилі, називають оптичною різницею ходу.

Для отримання когерентних світлових хвиль застосовують метод розділення випромінювання джерела, на дві частини, які після проходження різних оптичних шляхів накладаються одна на одну і в результаті спостерігається інтерференційна картина.

Якщо оптична різниця ходу когерентних світлових променів дорівнює парному числу півхвиль

,                                           (3.1)

де  – довжина світлової хвилі, то в точці спостереження інтерференційної картини виникне максимум інтенсивності світла.

Мінімум інтенсивності буде в точках, для яких оптична різниця ходу променів вміщає непарну кількість півхвиль:

(3.2)

Сьогодні джерелом високо монохроматичного і когерентного випромінювання є лазер, який успішно застосовується для спостереження інтерференції світла.

Одним із методів здійснення інтерференції світла є метод, запропонований Френелем, де когерентними джерелами світла є уявні зображення одного і того ж джерела в біпризмі, яку називають біпризмою Френеля.

Біпризма Френеля являє собою дві призми з малими заломними кутами , складеними основами. Світло від щілини S після заломлення в біпризмі ділиться на два пучки, що перекриваються. Складається враження, що пучки випромінюються двома уявними зображеннями щілини S1 і S2, які є когерентними джерелами світла.

| Рис. 3.1 | Рис.3.2 |
| --- | --- |

При цьому за біпризмою в області перетину пучків спостерігається інтерференційна картина у вигляді чергування світлих і темних смуг, паралельних до щілини S.

При заданому значенні  (у даній біпризмі  =15′) відстань від центра екрана Е до світлої смуги (точки С) визначимо із рис. 3.2. За умови, що  >> має місце рівність:

,                                                                     (3.3)

звідки

,                                                                        (3.4)

де  – різниця ходу променів,  – відстань від джерел до екрана,  – відстань між джерелами. Оскільки інтерференційні максимуми спостерігаються за умови що , де (формула 3.1) то відстань від центра інтерференційної картини до k-тої світлої смуги визначиться формулою:

.                                                                   (3.5)

Звідси знаходимо відстань між сусідніми світлими смугами:

Рис. 3.3

.   (3.6)

Відстань між сусідніми світлими смугами одночасно є шириною світлих смуг.

Вимірюючи ширину інтерференційних смуг Δl, відстань між уявними джерелами t і відстань від джерела до спостережуваної інтерференційної картини L, можна визначити довжину хвилі випромінювання у вакуумі λ0:

(3.7)

Відстань між уявними джерелами t можна визначити, знаючи показник заломлення скла біпризми (n =1,5), її заломний кут (=15′), і вимірявши відстань r між щілиною S і призмою. Оскільки заломний кут біпризми малий, то можна з достатньою точністю вважати, що S1, S2 і S лежать в одній площині, перпендикулярній до оптичної осі. Тоді з рис. 3.3 знайдемо, що:

.                                                     (3.8)

Кут відхилення  пов’язаний із заломним кутом φ формулою

Тоді:

.                                                       (3.9)

Отже:

.                                                   (3.10)

Для знаходження Δl і L на оптичній лаві (рис. 3.4) встановлюють наступні прилади: лазер 1, щілинну діафрагму 2, біпризму 3, короткофокусну збиральну лінзу 4 і екран 5.

Рис. 3.4

Повзунки, в яких закріплені рейтери використовуваних приладів, мають покажчики і можуть переміщуватись вздовж оптичної лави, на якій закріплена лінійка. Покажчики дозволяють виміряти відстань між приладами. В якості джерела світла використовується лазер ЛГ-72, який дає вузький пучок монохроматичного випромінювання.

Для попередження травмування ні в якому разі не можна допускати, щоб промінь лазера потрапляв безпосередньо в око людини або на незахищену шкіру, обличчя чи руки.

Короткофокусна лінза 4 (f = 35,83 мм) служить для отримання збільшеного зображення на екрані 5 інтерференційних смуг, що виникають на ділянці між біпризмою 3 та лінзою (рис. 3.5)

Рис. 3.5

Із рисунка видно, що ширина інтерференційної смуги Δl (формула (3.6) виражається через ширину смуги на екрані Δl′ наступним чином:

.                                                         (3.11)

Невідому відстань a можна знайти за допомогою формули для тонкої лінзи:

,                                                             (3.12)

Звідки:

,                                                              (3.13)

отже:

.                                                        (3.14)

Із рис. 3.5 видно, що

.                            (3.15)

Підставляючи вирази (3,14) і (3.15) в формулу (3.10), остаточно отримаємо:

.                                                (3.16)

Таким чином, знаючи показник заломлення скла біпризми n = 1,5, її заломний кут φ = 15′, фокусну відстань лінзи f = 35,83 мм і вимірюючи ширину інтерференційної смуги на екрані Δl′, відстані b, r і с, за формулою (3.16) визначимо довжину хвилі λ0 лазерного випромінювання.

Порядок виконання роботи

- Встановити прилади на оптичній лаві (відповідно рис. 3.4), на відстані 5 ÷ 10 см від лазера 1 розмістити щілинну діафрагму 2, за нею на відстані 30 ÷ 40 см біпризму 3, далі, на відстані 50 ÷ 70 см короткофокусну лінзу 4 (лінза № 2) і, нарешті, на відстані 20 ÷ 30 см від лінзи – екран 5. Центри всіх оптичних елементів повинні знаходитись на одній висоті. Остаточну центрівку системи здійснити при ввімкненому лазері.

- Ввімкнути лазер ЛГ–72. Для цього: а) вставити вилку від джерела живлення лазера в розетку мережі 220 В; б) увімкнути тумблер «Сеть»; в) ручкою «Ток лазера» встановити струм, проводячи контроль по міліамперметру на передній панелі ИП. Через декілька хвилин лазер готовий до роботи.

- Від’юстувати установку, добиваючись, щоб промінь лазера потрапив на щілину 2 і спільну грань призми 3, а світна смужка з інтерференційними смугами в пучку променів за біпризмою потрапила в центр короткофокусної лінзи 4. Переміщуючи вздовж оптичної осі біпризму 3 і лінзу 4, добитися, щоб на горизонтальній шкалі екрана 5 спостерігалася чітка картина вертикально розташованих інтерференційних смуг.

- Виміряти ширину інтерференційної смуги Δl′. Для цього за допомогою шкали на екрані 5 виміряти відстань g між серединами світлих (або темних) смуг, що знаходяться одна від одної на k = 5 ÷ 10 смуг. Ширина смуги . Це вимірювання повторити не менше трьох разів і знайти середнє значення Δl′.

- За лінійкою, яка закріплена на оптичній лаві, знайти відстані b, с і r.

- За допомогою виміряних значень Δl′, b, с і r знайти довжину хвилі випромінювання λ0, використовуючи формулу (3.16) і вважаючи, що n = 1,5, φ = 15′, f = 35,83 мм.

- Змінюючи положення біпризми і короткофокусної лінзи досягти нової чіткої картини інтерференційних смуг на екрані. Повторити пункти 4 – 8 і знову отримати значення λ0.

- Знайти середнє значення довжини хвилі лазерного випромінювання λ0 за двома незалежними вимірюваннями.

Контрольні запитання

- Відповідно якого закону змінюється освітленість екрана, де спостерігається інтерференція від біпризми Френеля?

- Чому тупий кут біпризми повинен бути близьким до 1800 ?

- Виведіть формулу для знаходження довжини світлової хвилі, відстані між світлими смугами, ширини інтерференційної картини і числа смуг на екрані у випадку інтерференції за допомогою біпризми Френеля.

- Як впливає на інтерференційну картину: а) ширина щілини; б) відстань між уявними джерелами; в) відстань між джерелами та точкою спостереження?

- Чим визначається кількість видимих інтерференційних смуг?

- Як змінюється інтерференційна картина зі зміною довжини світлової хвилі?

- Що найбільше впливає на точність вимірювань в даній роботі?

- Як виглядатиме інтерференційна картина, якщо лазер поміняти на джерело білого світла?

Література: [1], с 49-64; [2], с 53-67; [4], с 188-205, [3], с 67-76, [6], с 143-148.